## Slide 1
物联网开发平台
Thingsboard
数格实验室
2019年1月30日

## Slide 2
目录
Thingsboard介绍
开源物联网平台简介
Thingsboard关系结构
Thingsboard平台简介及关系结构
Thingsboard功能与优势
物联网应用提供服务器端基础设施
数格农业物联网
总结
Thingsboard应用案例
总结与平台应用

## Slide 3
Thingsboard介绍
/01

## Slide 4
Thingsboard介绍
Thingsboard平台
Thingsboard是一个开源的物联网平台，可以实现物联网项目的快速开发，管理和扩展。提供开箱即用的物联网云或内部部署解决方案，为物联网应用提供服务器端基础架构。
开源服务器端平台
免费用于个人和商业用途
监视和控制IoT设备

## Slide 5
Thingsboard介绍
Windows
可在运行Windows系统的计算机上安装ThingBoard
Raspberry Pi 3 Model B
在Raspberry Pi 3 Model B上安装Cassandra和Thingboard服务器
Linux（Ubuntu/CenOS）
可在运行Linux的机器上安装ThingBoard
安装
ThingsBoard提供docker镜像，以简化大多数场景的安装。
部署
可以在云端，本地或本地笔记本电脑，PC甚至Raspberry Pi上托管ThingsBoard。

## Slide 6
Thingsboard介绍
功能特点
性能特点
Thingsboard特点
没有单点故障，集群中的每个节点都是相同的。
根据Apache 2.0许可证授权。可以免费用于个人和商业用途。
强大和高效
群集中的每个服务器节点都是唯一的。使用集群节点之间的一致散列负载平衡算法实现可伸缩性。支持通过MQTT连接的数百万个设备。
数据存储在Cassandra数据库等其他数据库中。可以存储和查询时间序列数据，不会丢失数据。
可横向扩展的平台，使用领先的开源技术构建。可自定义的小部件和规则引擎节点轻松添加新功能。
容错性
持久性
扩展性
免费使用
安全性
可以使用MQTT（通过SSL）或HTTPS协议进行传输加密。
每个设备都具有唯一的访问令牌凭据，用于设置连接。凭证类型是可插入的。

## Slide 7
Thingsboard介绍
物联网平台对比
物联网平台的对比
具有设备管理功能
支持传输协议Mqtt
具有可视化系统
支持Cassandra、PostgreSQL等第三方数据库
开源

## Slide 8
Thingsboard关系结构
/02

## Slide 9
Thingsboard关系结构
概况
资产
设备
仪表板库
可能与其他设备和资产相关的抽象物联网实体。例如工厂，油田，车辆。
可能产生测量数据的基本物联网实体。例如传感器，致动器，开关。
可视化物联网数据以及通过用户界面控制特定设备的能力。

## Slide 10
Thingsboard关系结构
提供设备与资产
城市有不同的建筑物。每栋公寓都有几间公寓，
每间公寓都有3台设备 - 能源/水表和恒温器。
资产
资产
设备

## Slide 11
Thingsboard关系结构
客户资产/设备隔离
客户之间是隔离的，客户只能访问指定的仪表板/资产/设备。如果很少有客户可以访问同一个仪表板，他们将只能从分配的资产/设备中查看数据。
例：以“客户”身份登录，并在仪表板上找到，设备隔离，如下图：

## Slide 12
Thingsboard关系结构
客户资产/设备隔离
客户A
客户B

## Slide 13
通过资产属性，丰富资产数据。
资产、设备均可自定义属性，例如大楼的位置、高度属性。
客户可根据需求向管理员提，根据需求添加。
资产属性
建筑物
Attributes：
address（地址）、image（图片）、latitude（经度）、longitude（纬度）
传感设备
Telemetry：数据
Topic（设备key值）
公寓
Attributes：
xPos（横坐标）、yPps（纵坐标）
Thingsboard关系结构

## Slide 14
Thingsboard关系结构
仪表板库
查看遥测数据
（遥测数据：通过传感器被远程终端接收到的实时数据。）
通过设备的访问令牌，可以通过mqtt等协议，对设备添加遥测数据，发送到Thingsboard。
及时响应数据
可查看多个设备数据
及时查看数据

## Slide 15
Thingsboard功能与优势
实现功能
物联网应用提供服务器端基础设施
/03

## Slide 16
与其他物联网平台相比，此平台能提供更精准和丰富的传感数据，还能够提供数据的报警，设备的远程控制功能。
Thingsboard功能
功能简介
其他物联网平台
Thingsboard

## Slide 17
Thingsboard功能
数据可视化
1、自定义部件
2、部件种类多样化
3、自定义仪表板布局
4、仪表板可复制
用户可根据以上扩展性提需求。
由库中定义的小部件构建
提供最终用户功能，如数据可视化，远程设备控制，报警管理和显示静态自定义html内容。

## Slide 18
Thingsboard功能 部件多样化
丰富的
部件库
自定义
数字仪表
图表
数字仪表
模拟仪表
图表
地图部件
报警部件
控制部件

## Slide 19
Thingsboard功能
数据报警
实时性
出现问题，第一时间通知。
多平台
可通过邮件、短信等多个平台通知。
规则自定义
可根据需求自定义报警规则。

## Slide 20
Thingsboard功能
设备远程控制
功能：
系统可通过控制开关向远程设备发送命令。
系统可通过状态显示查看状态。
补氧状态 –
该图控制开关和状态显示部件中，订阅了设备的“状态”属性，并在更改属性值时更改其行为。
优势：
1、安全性高
通过账号密码登陆，仪表板可设置权限。
2、时效性高
控件立即生效。

## Slide 21
数格农业物联网
/04

## Slide 22
数格农业物联网
农业物联网
传统农业
1、生产数据采集滞后残缺，生产险情发现延误。
2、生产效率低，占用人力资源多，无法适应现代化的养殖要求。
3、高度依赖人工操作，环境检测判断不精准。
4、环境因素影响水产生长，收益低。
1、高效养殖，可在线实时24小时连续的采集和监测点各项参数情。
2、免费云平台，具有性能稳定、扩展方便、便于维护。提供历史数据查询。
3、提供实时报警功能，当监测到的任一个参数达到报警条件时，监测软件会给相关人员发送报警信息。
4、提供远程控制功能，可在线远程对环境设备进行控制。

## Slide 23
数格农业物联网
数格农业物联网整体方案
整个系统可达到安全、可靠、准确、实时、全面、快速、高效的将真实的水产养殖环境信息展现在管理人员的面前。

## Slide 24
数格农业物联网
监测要素
PH传感器
PH过低，水体呈酸性，会引起虾蟹病变。
溶解氧传感器
溶解氧含量关系虾蟹食欲、饲料利用率，生长发育速度等。
水塘监测设备
水温传感器
水温越高，虾蟹摄食量越大，生长更快。
浑浊度传感器
确定虾蟹最佳的换水时间，达到减少能耗和节约用水。

## Slide 25
数格农业物联网 云平台功能
云平台以数字、图形、图像等多种方式进行实时显示和记录监测信息，养殖更高效。
根据养殖分布提供云平台页面，在界面上区分位置、布局、每个监测点位置按照实际布局安排。
实时报警记录，当监测数据达到预设值，进行报警，并将记录显示在云平台。
云平台支持历史数据查询，支持过去任一时段的数据查询。
云平台支持远程控制，根据数据结果，手动实施相关措施。

## Slide 26
数格农业物联网
软件
网络设备使用：无限网桥
1、安全、可靠、高速
协议使用：Mqtt协议
1、低开销
2、支持各种流行编程语言
3、低功耗

## Slide 27
数格农业物联网
云平台展示
该资产下所有设备的瞬时数据
设备的瞬值、历史七天数据、历史30天数据
农业资产信息概况图
设备的报警及历史信息
设备反控及详情显示

## Slide 28
数格农业物联网
平台特点
报警及时
具有传感阈值预警机制，以及时应对突发环境干扰、变化，比传统的控制系统更及时、更安全。
耦合性低
及时性高
简易面板
操作简介，数据明观直了。
模块自定义
可根据实际环境需求进行模块升级，定制可视化界面。
响应及时
数据上传及时，远程操作控制，立即响应。

## Slide 29
总结
/05

## Slide 30
总结
Thingsboard功能总结
远程控制
报警机制
数据全面
实时性高
可及时分析
报警及时
准确性高
响应及时
灵活管理
数据监测

## Slide 31
总结
平台其他应用
01
02
03
04
公交实时定位及
轨道查询
工业作业自动监控
农业水塘养殖
农业温室
大棚种植

## Slide 32
Thanks And Your Slogan Here
数格实验室